A munka és a teljesítmény  – gyakorló feladatok                                   7. osztály

- Egy szánkót F = 50 N nagyságú erővel húzunk vízszintes úton. Mennyi  munkát végzünk s = 300 m úton ?                                                                                            (A = 15 kJ)

- Egy ládát  350 N nagyságú erővel  tolunk 2 m – rel odébb. Mennyi az elvégzett munka ?

(A = 700 J)

- A ló  1 kN erővel húzza a kocsit vízszintes úton. Mekkora munkát végez 5 km úton ?

(A = 5 MJ)

4.   Mekkora munkát végzünk ha egy 5 kg tömegű testet emelünk 2 m magasra ?

(A = 100 J)

5.   Alakítsd át:

12 kJ = _________  J                 3,2 kJ = __________ J                      15,5 kJ = _________ J

8 000J = _________  kJ           23 500 J = __________ kJ                     130 J = _________ kJ

6 MJ  = _________   J              3,5 MJ  = __________  J             8 500 000 J =__________ J

6.   A súlyemelő 1 800 N súlyú terhet emel   9 s idő  alatt 2m magasra.Számitsd ki:

a) mennyi  munkát végzett

b) mekkora a teljesitménye                                                   (A=3 600 J; P=400 W)

7.    Egy toronydaru   3,6 t   tömegű terhet emelt  20m  magasra 1 perc alatt.

a) mennyi munkát végzett

b) mekkora a teljesitménye                                                          (A= 720 kJ;  P= 12 kW)

8.     Milyen magasra emelte a toronydaru a  600 kg tömegű épületelemet, ha közben

60 kJ munkát végzett ?

(h=10 m)

- Egy mozdony 300 MJ munkát végez 2  km úton. Mekkora erőt fejtett ki eközben ?

(F = 150 kN)

10.   A  110 g tömegű alma 2 m magasról esett le. Számítsd ki a nehézségi erő munkáját !

(A = 2,2 J)

- 25 kg tömegű bőröndöt vízszintes talajon a talajjal párhuzamos erővel, 60 m  úton

húzunk. A csúszási súrlódási együttható  μ= 0,2. Mekkora munkát  végzünk ?

(A= 3 kJ)

12.    Az   1000 kg  tömegű gépkocsi  81 km/h állandó sebességgel halad. Mekkora a

gépkocsi motorjának teljesítménye, ha a kerekek és az út közötti súrlódási együttható

értéke  0,04 ?

(P = 9 kW)

13.*   Az  1200 kg tömegű  gépkocsi  4 m/s2   állandó gyorsulással halad. Az út és a kerekek

közötti súrlódási együttható értéke   0,045. Mekkora munkát végez a motor

húzóereje   100 m  úton ?

(A = 534 kJ)

14.   Mekkora az ember teljesítménye, ha 3 perc alatt  4,5 kJ munkát végzett el ?

(P = 25 W)

15.  Az emelődaru betongerendát emel 1 perc alatt  állandó sebességgel  30 m magasra. A

gerenda méretei  a = 3 m,  b = 60cm  és   c= 40 cm. A beton sűrűsége ρ = 2500 kg/m3 .

Számítsd ki:

a)   a gerenda térfogatát

b)   a gerenda tömegét

c)   a gerenda súlyát

d)   az emelés közben elvégzett munkát

e)   az emelő motorjának teljesítményét

(V = 0,72 m3 ; m = 1800kg ; Q = 18 000N ; A = 540 kJ ; P = 9 kW )

16.  Az emelődaru  36 t  tömegű terhet emel  10 m  magasra  1 perc alatt. Mekkora a motor

összteljesítménye, ha a hatásfoka  60% ?

(P = 100 kW)

| 1. | A munka jele : A . | igaz | hamis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | A munka mértékegysége : newton (N). | igaz | hamis |
| 3. | A munka képlete : A = F · s . | igaz | hamis |
| 4. | 1 kJ = 1000 J. | igaz | hamis |
| 5. | A nehézségi erő soha sem végez munkát. | igaz | hamis |
| 6. | A súrlódási erő munkája negatív. | igaz | hamis |
| 7. | A teljesítmény jele : P. | igaz | hamis |
| 8. | A teljesítmény kifejezi a munkavégzés sebességét. | igaz | hamis |
| 9. | A gőzgép felfedezője James Watt. | igaz | hamis |
| 10. | Ha felemelünk egy téglát, mechanikai munkát végzünk. | igaz | hamis |
| 11. | Ha helyben tartunk egy téglát, mechanikai munkát végzünk. | igaz | hamis |
| 12. | A hatásfok értéke kisebb mint 1. | igaz | hamis |
| 13. | A hatásfok a hasznos munka és a befektetett munka hányadosa. | igaz | hamis |
| 14. | A teljesítmény mértékegysége : watt (W) . | igaz | hamis |
| 15. | A teljesítmény 1W, ha 1J munkát 1perc alatt végzünk el. | igaz | hamis |

| 1. | A munka jele : A . | igaz | hamis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | A munka mértékegysége : newton (N). | igaz | hamis |
| 3. | A munka képlete : A = F · s . | igaz | hamis |
| 4. | 1 kJ = 1000 J. | igaz | hamis |
| 5. | A nehézségi erő soha sem végez munkát. | igaz | hamis |
| 6. | A súrlódási erő munkája negatív. | igaz | hamis |
| 7. | A teljesítmény jele : P. | igaz | hamis |
| 8. | A teljesítmény kifejezi a munkavégzés sebességét. | igaz | hamis |
| 9. | A gőzgép felfedezője James Watt. | igaz | hamis |
| 10. | Ha felemelünk egy téglát, mechanikai munkát végzünk. | igaz | hamis |
| 11. | Ha helyben tartunk egy téglát, mechanikai munkát végzünk. | igaz | hamis |
| 12. | A hatásfok értéke kisebb mint 1. | igaz | hamis |
| 13. | A hatásfok a hasznos munka és a befektetett munka hányadosa. | igaz | hamis |
| 14. | A teljesítmény mértékegysége : watt (W) . | igaz | hamis |
| 15. | A teljesítmény 1W, ha 1J munkát 1perc alatt végzünk el. | igaz | hamis |

Karikázd be a helyes választ: