Mozgás a nehézségi erő hatására. Súrlódás – gyakorló feladatok        7. osztály

- A szabadon eső kő  t = 3 s alatt ér földet.

  - Mekkora sebességgel csapódik a földnek ?

  - Milyen magasról esett le ?

( v = 29,4  m/s ;  h = 44.15 m )

- A toronyból   leejtett fémgolyó v = 15 m/s sebességgel ért földet. Ha a fémgolyó mozgását szabadesésnek tekintjük, számítsd ki :

  - Mennyi ideig tartott  az esése ?

  - Milyen magasról esett le ?

( t = 1,53  s ;  h = 11,48 m )

- A rakétát  vo = 50 m/s kezdősebességgel lövik ki függőlegesen felfelé.

  - Mekkora a sebessége a kilövés utáni  t = 2. s végén ?

  - Mekkora utat tesz  meg a kilövés kezdetétől mérve t = 2 s alatt  ?

  - Mennyi idő alatt éri el a legnagyobb magasságot ?

  - Milyen magasra fog felrepülni ?

( v = 30.38  m/s ;  h = 80,38 m ; te  = 5, 01 s ; hmax = 127,42 m  )

- Az m = 450 kg tömegű fogatoskocsi vízszintes úton halad. Számítsd ki a súrlódási erőt, ha a súrlódási együttható μ = 0,04  !

(Fs = 176,58 N )

- Egy betongerenda tömege m = 2 t. A talajon húzzák, és eközben  Fs = 12 kN súrlódási erő hat rá. Számítsd ki a súrlódási együtthatót !

( μ = 0,61 )

- Az eszkimó motoros szánnal 5 egyforma hordót szállít. A szánkó tömege m1 = 80 kg, az eszkimó tömege m2 = 60 kg, egy hordó tömege m3 = 20 kg. A szánkó vízszintes úton halad, állandó sebességgel. Számítsd ki a hó és a szánkó között ható súrlódási erőt, ha a súrlódási együttható    μ = 0,1 !

A nehézségi gyorsulás értéke minden feladatban   g = 9,81m/s2  !

.