Ohm törvénye – gyakorló feladatok                                                                                8. osztály

1. Mekkora az elektromos áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén t = 5 s alatt Q = 15 C elektromos  töltésmennyiség halad át?                                                                   ( I =  3 A )

2. Mennyi idő alatt halad át a vezető keresztmetszetén  Q  = 300 C elektromos töltésmennyiség ha az elektromos áramerősség  I =  5 A ?                                ( t =  1 perc )

3. Mekkora töltésmennyiség halad át a vezető keresztmetszetén   t =  15 perc alatt, ha az áramerősség    I =  5 A  ?                                                                                 ( Q =  4500 C )

4. Az  R = 115 Ω ellenállasú fogyasztót U = 230 V feszültségre kapcsoljuk. Mekkora  erősségű áram halad át rajta?                                                                                 ( I =  2 A )

5. A vezetőn 2A erősségű áram halad át, miközben a vezető  végei között a feszültség 12V. Mekkora a vezető elektromos ellenállása?                                                          ( R  =  6 Ω )

6. Egy forrasztópáka ellenállása  R = 10 Ω. A rajta  áthaladó áram erőssége  I =  2,4 A. Mekkora feszültségű áramforrásra kapcsoltuk?                                                  ( U =  24 V )

7. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

| R | I | U |
| --- | --- | --- |
| 50 Ω | 2 A |  |
| 76 Ω | 1,2 A |  |
| 250 Ω | 750 mA |  |
| 1 kΩ | 250 mA |  |
| 16 Ω | 5 A |  |
| 120 Ω | 500 mA |  |
| 45 Ω | 3 A |  |
| 650 Ω | 20 mA |  |

( Megoldások: 100 V;   91,2V;   187,5V;   250V;   80V;   60V;   135V;   13V )

8. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

| U [ V ] | R [ Ω ] | I [ A ] |
| --- | --- | --- |
| 200 | 50 |  |
| 24 | 600 |  |
| 96 | 72 |  |
| 220 | 44 |  |
| 50 | 25 |  |
| 144 | 12 |  |
| 80 | 400 |  |
| 204 | 58 |  |

( Megoldások : 4A;   0,04A;   1,33A;   5A;   2A;   12A;   0,2A;   3,52A )

9. Számítsd ki az elektromos ellenállását az  l = 1 m hosszú, S = 1 mm2 keresztmetszetű rézhuzalnak, ha fajlagos  ellenállása     ρ = 0,017  !                        ( R =  0,017 Ω )

10. Egy melegitő U = 220 V feszültségre van kötve és a fűtőszálon   I =  10 A erősségű áram halad át . A fűtőszál hossza  l = 44 m, fajlagos ellenállása  ρ = 1,0 . Számítsd ki :

a) az ellenállást                                                                                                   ( R =  22  Ω )

b) a huzal keresztmetszetét                                                                                 ( S  = 2 mm2 )

11. A huzal  ellenállása   R = 15 Ω , keresztmetszete S = 10 mm2 , fajlagos ellenállása

ρ =  1,0 . Számitsd ki :

a) a huzal hosszát                                                                                              ( l =  150 m )

b) a huzal  átmérőjét mm - ben                                                                    ( d =  3,57 mm )

12. Az alumínium huzal hossza  l = 60 m, keresztmetszete S = 4 mm2. Mekkora feszültséget kell biztosítani a vezető két végén, hogy I =  10 A erősségű áram haladjon át rajta?  Használd a fajlagos ellenállások táblázatát!                                          ( U =  4,2 V )