Ohm törvénye – gyakorló feladatok                                                                                8. osztály

1. Mekkora az elektromos áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén t = 5 s alatt Q = 10 C elektromos  töltésmennyiség halad át?                                                                   ( I =  2 A )

2. Mennyi idő alatt halad át a vezető keresztmetszetén  Q  = 200 C elektromos töltésmennyiség ha az elektromos áramerősség  I =  4 A ?                                   ( t =  50 s )

3. Mekkora töltésmennyiség halad át a vezető keresztmetszetén   t =  10 perc alatt, ha az áramerősség    I =  1 A  ?                                                                                   ( Q =  600 C )

4. Az  R = 1150 Ω ellenállasú fogyasztót U = 230 V feszültségre kapcsoljuk. Mekkora  erősségű áram halad át rajta?                                                                               ( I =  0,2 A )

5. A vezetőn  0,5A erősségű áram halad át, miközben a vezető  végei között a feszültség 12V. Mekkora a vezető elektromos ellenállása?                                                ( R  =  24 Ω )

6. Egy forrasztópáka ellenállása  R = 100 Ω. A rajta  áthaladó áram erőssége  I =  2,2 A . Mekkora feszültségű áramforrásra kapcsoltuk?                                                ( U =  220 V )

7. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

| R | I | U |
| --- | --- | --- |
| 100 Ω | 2 A |  |
| 100 Ω | 2,3 A |  |
| 50 Ω | 480 mA |  |
| 1 kΩ | 110 mA |  |
|  | 5 A | 230 V |
|  | 500 mA | 60 V |
|  | 3 A | 135 V |
|  | 20 mA | 1,5 V |

( Megoldások: 200 V;   230 V;   24 V;   110V;   46 Ω;   120 Ω ;   45 Ω;   75 Ω )

8. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

| U [ V ] | R [ Ω ] | I [ A ] |
| --- | --- | --- |
| 200 | 100 |  |
| 24 | 100 |  |
| 210 | 42 |  |
| 220 | 44 |  |
| 12 | 24 |  |
| 24 | 24 |  |
| 4,5 | 45 |  |
| 1,5 | 30 |  |

( Megoldások : 2 A;   0,24 A;   5 A;   5 A;   0,5 A;   1 A;   0,1 A;   0,05 A )

9. Számítsd ki az elektromos ellenállását az  l = 10 m hosszú, S = 1 mm2 keresztmetszetű rézhuzalnak, ha fajlagos  ellenállása     ρ = 0,017  !                        ( R =  0,17 Ω )

10. Egy melegitő U = 220 V feszültségre van kötve és a fűtőszálon   I =  5 A erősségű áram halad át . A fűtőszál hossza  l = 88 m, fajlagos ellenállása  ρ = 1,0 . Számítsd ki :

a) az ellenállást                                                                                                   ( R =  44  Ω )

b) a huzal keresztmetszetét                                                                                 ( S  = 2 mm2 )

11. A huzal  ellenállása   R = 30 Ω , keresztmetszete S = 10 mm2 , fajlagos ellenállása

ρ =  1,0 . Számitsd ki :

a) a huzal hosszát                                                                                              ( l =  300 m )

b) a huzal  átmérőjét mm - ben                                                                    ( d =  3,57 mm )

12. Az alumínium huzal hossza  l = 100 m, keresztmetszete S = 4 mm2. Mekkora feszültséget kell biztosítani a vezető két végén, hogy I =  2 A erősségű áram haladjon át rajta?  Használd a fajlagos ellenállások táblázatát!                                          ( U =  1,4 V )